信行审批复字〔2023〕38号

关于《天能电池集团年产3300万套新型动力电池塑壳技术改造项目环境影响报告书》

的批复

天能电池集团（江西）有限公司：

你公司报来《关于<天能电池集团年产3300万套新型动力电池塑壳技术改造项目>环评审查的申请》及相关资料收悉。《天能电池集团年产3300万套新型动力电池塑壳技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）由江西荣鼎环保技术有限公司编制，根据专家评审意见及赣州晞和生态科技有限公司出具的评估意见，经研究，现批复如下：

一、项目概况及批复意见

天能电池集团年产3300万套新型动力电池塑壳技术改造项目(项目代码：2304-360722-07-02-514922)，位于江西省赣州市信丰县大唐工业园天能电池集团（江西）有限公司原 4#车间内，中心地理坐标为东经 115°1′19″，北纬 24°50′26.98″。项目用地面积为9030.46m2。

建设性质：技改。

建设内容：利用天能电池集团（江西）有限公司已建4#空置厂房作为生产车间建设造粒、注塑生产线，主要为建设4条注塑生产线及3条造粒生产线等主体工程，原料堆放区、产品堆放区等贮运工程，冷却循环水池、废气处理设施、环境风险防范和应急设施等环保工程。办公区、供水、供电等公辅工程和废水处理系统依托现有。

主要原辅材料：ABS 废塑料片、PP 新塑料片、PE新塑料片、ABS 高胶粉、色母粒、网筛、机油等。

生产工艺：塑料粒子生产工艺：塑料粒子及塑料制品生产线产生的不合格产品、边角料、水口料等→破碎→上料、拌料→熔融→挤出拉丝→冷却→切粒→成品塑料粒子；

塑料制品生产工艺：自产塑料粒子→注塑→冷却、脱模→修边→检验→成品塑料壳。

产品方案及规模：年产 3300 万套新型动力电池塑壳。其中电池塑壳底槽 1100万套/年、电池塑壳中盖1100万套/年、电池塑壳盖片1100万套/年。

投资规模：项目总投资 6000 万元，其中环保投资 294.5 万元，占总投资的 4.91%。

根据《报告书》环境影响评价结论，项目符合国家产业政策，选址合理且符合“三线一单”的要求。在落实各项环保措施的情况下，我局原则同意天能电池集团年产3300万套新型动力电池塑壳技术改造项目按照《报告书》所列建设地点、性质、规模、工艺和污染防治对策及措施进行建设。

二、污染防治措施和要求

项目的建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，环保投资必须专款专用。在工程设计、建设和营运过程中必须严格落实《报告书》及本批复提出的各项环境保护措施和要求。重点做好以下工作:

（一）施工期污染防治

严格落实环评批复和《报告书》要求，做好施工期污染防治工作，确保废水、废气、噪声达标排放，固体废物妥善处置。

（二）运营期污染防治

1.废气污染防治措施

本项目产生的废气主要为粉碎粉尘、投料粉尘、拉丝造粒废气、注塑废气。主要污染物包括颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3 丁二烯、甲苯、 TVOC、臭气浓度等。

（1）有组织废气：粉碎粉尘通过集气罩+滤筒除尘器处理后由20米高的排气筒（DA002）排放，粉尘收集效率90%，滤筒除尘器净化效率90%。拉丝造粒废气通过负压收集系统+旋流混合+湿法喷淋+高压焦油静电除油+丝网除液器+RCO一体催化燃烧装置处理后由20米高的排气筒（DA002）排放，废气收集效率90%，颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3 丁二烯、甲苯综合去除效率93%。注塑废气通过负压收集系统+滤筒除尘+UV光解+二级活性炭装置处理后由20米高的排气筒（DA001）排放，废气收集效率90%，颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3 丁二烯、甲苯综合去除效率85%。

处理后的废气（颗粒物、丙烯腈、1,3 丁二烯）满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4、（非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、TVOC）满足《挥发性有机物排放标准第 4 部分：塑料制品业》（江西省地方标准）（DB36/1101.4-2019）表 1、（臭气浓度）满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准要求。

（2）无组织废气：项目对产生的无组织废气应采取加强车间生产管理，减少逃逸量，提高集气率；设备日常维护保养；车间通风和厂区绿化等措施，控制厂界空气（颗粒物）满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9、（非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、TVOC）满足《挥发性有机物排放标准第 4 部分：塑料制品业》（江西省地方标准）（DB36/1101.4-2019）表 1、（丙烯腈、1,3 丁二烯）满足《大气污染物综合排放标准》（上海市地方标准）（DB31/933-2015）表3、（臭气浓度）满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 、厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A规定的无组织排放限值要求。

卫生防护距离要求：本项目卫生防护距离为厂界外延500米，项目卫生防护距离内今后不得规划建设住宅区、学校以及医院等敏感目标，以避免项目产生的废气对民众的身体健康造成影响。

2.废水污染防治措施

本项目废水主要为生产废水，包括循环冷却水排水、地面拖洗废水、喷淋塔废水等。

废水依托天能电池集团（江西）有限公司现有工程建设的污水处理站（工艺：混凝+斜板沉淀处理+UF+RO）进行处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中冷却用水和洗涤用水标准要求后全部回用，不外排。

3.噪声污染防治措施

本项目主要噪声有粉粹机、造粒机、注塑机、风机、冷却塔等设备运行时产生的噪声。你公司应通过合理总平面布置、安装减震垫、隔声等措施，同时加强厂区绿化，根据声源方向性、构筑物的屏蔽作用及地下土壤的吸纳作用等因素进行布置，减弱噪声对岗位的危害作用。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

4.固体废物处置措施

本项目产生的一般工业固体废物包括废网筛及不融物、边角料及次品、废包装材料等，危险废物包括废活性炭、废催化剂、废机油、废滤筒、废紫外灯管、废气处理系统废油。你公司应按照“资源化、减量化、无害化”的处置原则，认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施，不得随意倾倒和丢弃。

一般工业固体废物：依托现有工程2#车间东侧占地面积

375.2m2的一般固废暂存库，有效暂存能力500t。一般工业固废暂存间应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设计、建造和管理，地面采取硬化处理防渗漏，并设置围挡，涉及液体、水固废应采用专业容器盛放，暂存的一般工业固废定期外运及处置。

危险废物：依托现有工程2#车间东侧占地面积 375.2m2的危险废物暂存库，有效暂存能力2000t。危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、建造和管理。地面和裙脚须做好防腐、防渗，四周设置收集沟，配备通风导气装置。各类危险物收集后定期交有相应资质的单位处置。

5.地下水、土壤污染防治措施

按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好土壤和地下水污染防治工作。对危险固废暂存间、厂区污水处理站、事故水池、初期雨水池等重点防治区域采取防腐、防渗措施，并定期进行维护管理。

6.环境风险防范措施

项目通过加强平面布置安全防范、工艺装置安全措施、生产管理防范、贮存管理防范、消防安全措施、其他事故防范措施管理；建立“三级”防控体系，同时制定应急预案。

7.污染物排放总量控制要求

项目主要污染物排放总量必须满足赣州市信丰生态环境局核定的总量控制指标要求，即VOCs≤3.898t/a。

8.落实规范排污口要求

按国家和我省排污口规范化要求设置各类排污口和标识并建档。项目污染物排放设施应按要求设置监测采样口。

9.环境信息公开要求

你公司应依法实施信息公开，接受社会监督。项目投产后应定期公示企业环境报告，公布污染物排放和环境管理情况。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建成后，你公司应按照《报告书》及本批复的要求认真梳理、确认各项环保措施落实后，及时组织竣工环境保护验收，编制验收报告并进行公开公示。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设工程环境保护设施的建设情况，不得弄虚作假。

四、其他环保要求

(一)环境监测要求。严格落实《报告书》提出的环境监测计划，定期开展各项监测。你公司应健全环保机构、制度，由专人负责环境管理工作，加强环保设施运行管理，严禁擅自拆除、闲置、停用环保治理设施。若发现超标排放或环境质量恶化,必须停产治理。

(二)重新审批要求。以上批复仅限于《报告书》确定的建设内容，若项目建设性质、内容、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利影响加重)的，应重新编制环境影响报告上报审批;自批复之日起超过5年未开工建设，应报我局重新审核。

(三)安全生产要求。你公司应严格落实环保设备设施安全生产相关法律法规要求，并履行相关安全生产手续。

(四)法律责任追究。对已批复的各项环境保护事项，必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

(五)日常监管要求。项目建设和运行期间的环境监督管理工作由赣州市信丰生态环境局负责。

信丰县行政审批局

2023年  月  日

抄报：赣州市生态环境局、赣州市行政审批局。

抄送：赣州市信丰生态环境局、江西信丰高新技术产业园区管理委员会。

信丰县行政审批局办公室                     2023年XX月XX日印发