信行审批复字〔2024〕4号

关于《赣州威盈新材料科技有限公司球杆套及皮革新工艺等新材料生产项目环境影响

报告表》的批复

赣州威盈新材料科技有限公司：

你公司报来《关于<赣州威盈新材料科技有限公司球杆套及皮革新工艺等新材料生产项目>环评审查的申请》及相关资料收悉。《赣州威盈新材料科技有限公司球杆套及皮革新工艺等新材料生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由赣州广帛环保科技有限公司编制，根据专家评审意见及赣州初欣环保科技有限公司出具的评估意见，经研究，现批复如下：

一、项目概况及批复意见

赣州威盈新材料科技有限公司球杆套及皮革新工艺等新材料生产项目(项目代码：2302-360722-04-01-330198)，位于江西省赣州市信丰县高新技术产业园区诚信大道168号智汇雨科技园A7栋，地理坐标为东经114°55′27.395″，北纬25°25′19.929″。

建设性质：新建。

建设内容：项目总用地面积约3500平方米，总建筑面积约为7000平方米。主要设有生产加工区、办公区、仓库及其配套设施。

主要原辅材料：橡胶（混炼胶）、PU皮料、清洗剂(无铅型）、1#开油水、无苯透明黄胶、药水胶、A+B处理剂、HC油墨、NRJ耐溶剂型橡胶油墨、双面胶、模具、丝印钢板、移印硅胶头、移印钢板、润滑油。

生产工艺：缠绕式握把套产品和握把皮产品生产工艺：裁切、分条→丝印、移印→烙字→削边、烧边→贴胶、缠绕→勾边→擦管→质检→装箱入库。

彩绘握把套产品和半成品握把套产品生产工艺：射出成型→磨管、擦拭→洗管→烘干→彩绘→质检→装箱入库。

AVS握把套产品生产工艺：缠绕式握把套产品、半成品握把套产品→刷胶、粘合→勾边→擦管→质检→装箱入库。

产品方案及规模：年产缠绕式握把套170万套、握把皮2930万套、AVS握把套300万套、半成品握把套3550万套、彩绘握把套50万套。

投资规模：总投资25000万元，其中环保投资50万元，环保投资比例0.2%。

根据《报告表》环境影响评价结论，项目符合国家产业政策，选址合理且符合“三线一单”的要求。在落实各项环保措施的情况下，我局原则同意赣州威盈新材料科技有限公司球杆套及皮革新工艺等新材料生产项目按照《报告表》所列建设地点、性质、规模、工艺和污染防治对策及措施进行建设。

二、污染防治措施和要求

项目的建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，环保投资必须专款专用。在工程设计、建设和营运过程中必须严格落实《报告表》及本批复提出的各项环境保护措施和要求。重点做好以下工作:

（一）施工期污染防治

严格落实环评批复和《报告表》要求，做好施工期污染防治工作，确保废水、废气、噪声达标排放，固体废物妥善处置。

（二）运营期污染防治

1.废气污染防治措施

本项目产生的废气主要包括橡胶握把套生产废气、印刷废气、胶水废气，污染因子包括非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳、臭气浓度、TVOC、颗粒物等。

项目在各橡胶自动射出成型环节分别设置负压集气罩，将非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳、臭气浓度收集汇总后，进入一套三级活性炭吸附装置处理，在各打磨和擦拭工位处以及丝印、移印、刷胶、粘合环节分别设置负压集气罩，将颗粒物、非甲烷总烃和TVOC收集汇总后，进入一套低温等离子体+光解+布袋除尘器+三级活性炭吸附装置处理；对未收集的非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳、臭气浓度、TVOC、颗粒物通过设置车间通风设施处理。

采取上述治理措施后，本项目排放的废气执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5新建企业大气污染物排放限值和表6现有和新建企业厂界无组织排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值和表2恶臭污染物排放标准值；丝印、移印废气和胶水废气满足江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》（DB36/1101.1-2019）中表1有组织挥发性有机物排放限值和表2无组织排放监控点挥发性有机物浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关标准要求。

污染物总量控制指标：项目建成后，废气主要污染物排放总量不得超过生态环境部门核定的总量控制指标（VOCs0.356t/a）要求。

卫生防护距离要求：本项目卫生防护距离为50米，项目卫生防护距离内今后不得规划建设住宅区、学校以及医院等敏感目标，以避免项目产生的废气对民众的身体健康造成影响。

2.废水污染防治措施

本项目废水主要为生活污水、冷却废水和清洗废水，其中冷却废水循环使用不外排。

项目生活污水经过化粪池处理，清洗废水经过沉淀池预处理后，达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表2新建企业水污染物排放限值的间接排放限值及《江西信丰高新区污水处理厂接管标准》较严值后经园区污水管网排入江西信丰高新技术产业园区污水处理厂处理。

3.噪声污染防治措施

本项目主要噪声有小磨管机、双中杆磨管机、橡胶自动射出成型机、卷皮机、烤箱、移印机、烙字机、削边机、分条机、斩边机、封卡机、刷皮机、点胶机、风扇、空压机、冷却塔等设备产生的噪声。你公司应通过合理总平面布置、安装减振垫、隔声等措施，根据声源方向性、构筑物的屏蔽作用及地下土壤的吸纳作用等因素进行布置，减弱噪声的危害作用。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

4.固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要有职工生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。其中一般工业固体废物为废包装材料、废边角料、布袋除尘器收集的粉尘、不合格产品、沉淀池废物。危险废物为废含油抹布、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废原料桶（清洗剂桶、1#开油水桶、无苯透明黄胶桶、药水胶桶、A+B处理剂桶、HC油墨桶、NRJ耐溶剂型橡胶油墨桶）及残留物质、废油墨、废胶水、印刷废物以及废UV灯管。你公司应按照“资源化、减量化、无害化”的处置原则，认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施，不得随意倾倒和丢弃。

一般工业固体废物：项目设置一间一般工业固废暂存间，占地面积为20㎡，有效暂存量约5t。一般工业固废暂存间应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设计、建造和管理，地面采取硬化处理防渗漏，并设置围挡，涉及液体、水固废应采用专业容器盛放，暂存的一般工业固废定期外运并妥善处置。

危险废物：项目设置一间危险废物暂存间，占地面积为15㎡，有效暂存量约为3t。危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、建造和管理。地面和裙脚须做好防腐、防渗，四周设置收集沟，配备通风导气装置。各类危险物收集后定期交有相应资质的单位处置。

生活垃圾：项目生活垃圾通过设置垃圾桶分类收集后，由环卫部门定期清运。

5.地下水、土壤污染防治措施

按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好土壤和地下水污染防治工作。对涉及危险化学品和危险废物贮存和使用的各类车间、仓库等重点防治区域采取防腐、防渗措施，并定期进行维护管理。

6.环境风险防范措施

项目通过加强平面布置安全防范、工艺装置安全措施、生产管理防范、贮存管理防范、消防安全措施、其他事故防范措施管理，同时制定应急预案。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建成后，你公司应按照《报告表》及本批复的要求认真梳理、确认各项环保措施落实后，及时组织竣工环境保护验收，编制验收报告并进行公开公示。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设工程环境保护设施的建设情况，不得弄虚作假。

四、其他环保要求

(一)环境监测要求。严格落实《报告表》提出的环境监测计划，定期开展各项监测。你公司应健全环保机构、制度，由专人负责环境管理工作，加强环保设施运行管理，严禁擅自拆除、闲置、停用环保治理设施。若发现超标排放或环境质量恶化,必须停产治理。

(二)重新审批要求。以上批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若项目建设性质、内容、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利影响加重)的，应重新编制环境影响报告上报审批;自批复之日起超过5年未开工建设，应报我局重新审核。

(三)安全生产要求。你公司应严格落实环保设备设施安全生产相关法律法规要求，并履行相关安全生产手续。

(四)法律责任追究。对已批复的各项环境保护事项，必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

(五)日常监管要求。项目建设和运行期间的环境监督管理工作由赣州市信丰生态环境局负责。

信丰县行政审批局

2024年1月8日

抄报：赣州市生态环境局、赣州市行政审批局。

抄送：赣州市信丰生态环境局、江西信丰高新技术产业园区管理委员会。

信丰县行政审批局办公室                     2024年1月8日印发