信行审批复字〔2024〕5号

关于《赣州市东信化工原料有限公司锅炉技术改造项目环境影响报告表》的批复

赣州市东信化工原料有限公司：

你公司报来《关于<赣州市东信化工原料有限公司锅炉技术改造项目>环评审查的申请》及相关资料收悉。《赣州市东信化工原料有限公司锅炉技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由江西龙圣工程咨询有限公司编制，根据专家评审意见及赣州初欣环保科技有限公司出具的评估意见，经研究，现批复如下：

一、项目概况及批复意见

赣州市东信化工原料有限公司锅炉技术改造项目(项目代码：2308-360722-07-02-563635)，位于江西省赣州市信丰县工业园赣州市东信化工原料有限公司厂区内，地理坐标为东经114度54分30.185秒，北纬25度25分29.900秒。

建设性质：技改。

建设内容：将现有1台15t/h循环流化床燃煤锅炉改为备用锅炉，新增1台环保型15t/h燃生物质成型燃料蒸汽锅炉及配套设备，同时淘汰现有备用1台6t/h和1台10t/h生物质锅炉。

主要原辅材料：烧碱、石灰石、尿素、烟煤、生物质成型燃料、水等。

生产工艺：自来水→软水制备系统→省煤器→锅炉→用汽设备。

产品方案及规模：蒸汽产生量共计108000t/a。

投资规模：总投资690万元，其中环保投资150万元，环保投资比例21.74%。

根据《报告表》环境影响评价结论，项目符合国家产业政策，选址合理且符合“三线一单”的要求。在落实各项环保措施的情况下，我局原则同意赣州市东信化工原料有限公司锅炉技术改造项目按照《报告表》所列建设地点、性质、规模、工艺和污染防治对策及措施进行建设。

二、污染防治措施和要求

项目的建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，环保投资必须专款专用。在工程设计、建设和营运过程中必须严格落实《报告表》及本批复提出的各项环境保护措施和要求。重点做好以下工作:

（一）施工期污染防治

严格落实环评批复和《报告表》要求，做好施工期污染防治工作，确保废水、废气、噪声达标排放，固体废物妥善处置。

（二）运营期污染防治

1.废气污染防治措施

本项目产生的废气主要包括主锅炉燃烧烟气、备用锅炉燃烧烟气、原料仓库扬尘以及一般固废间煤渣、灰渣堆放扬尘。

主锅炉燃烧烟气采用“低氮燃烧器+炉内尿素SNCR脱硝法+多管旋风除尘+布袋除尘”工艺进行处理后通过1根40m排气筒排放，处理后废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃煤锅炉标准。

备用锅炉燃烧烟气依托现有废气治理设施，采用“石灰石炉内脱硫+旋风除尘+碱液喷淋”工艺进行处理后通过1根40m排气筒排放，处理后废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃煤锅炉标准。

生物质成型燃料采用袋装，汽车运输至锅炉房原料仓库，卸车时会产生极少量粉尘，可忽略不计；烟煤在装卸过程中易形成扬尘，原料仓库采用半封闭式，四周设置围挡，加盖顶棚，地面硬化，产生的粉尘对周边影响较小；锅炉产生的煤渣、灰渣等均采用袋装包装后，暂存于现有项目一般固废仓库，装卸过程会产生极少量扬尘，原料仓库与一般固废间距离居民区距离较远，对周围环境的影响较小。厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控限值要求。

污染物总量控制指标：现有项目总量控制设置为SO2：20.4t/a，NOX：18.99t/a，本次技改完成后，全厂SO2排放量为10.10234t/a，NOX的排放量为14.726t/a，低于现有总量控制指标，故本项目无需申请总量控制指标。

卫生防护距离要求：本项目卫生防护距离为原料仓库外延50米，项目卫生防护距离内今后不得规划建设住宅区、学校以及医院等敏感目标，以避免项目产生的废气对民众的身体健康造成影响。

2.废水污染防治措施

本项目废水主要为锅炉废水、备用燃煤锅炉水膜碱液喷淋废水。

锅炉废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及江西信丰高新技术产业园区污水处理厂纳管标准后，经园区污水管网排入江西信丰高新技术产业园区污水处理厂处理。备用燃煤锅炉废气治理采用水膜碱液喷淋进行处理，备用燃煤锅炉水膜碱液喷淋废水经循环水槽处理后循环利用，不外排。

3.噪声污染防治措施

本项目主要噪声有锅炉、水泵及风机等机械设备运行时产生的噪声。你公司应通过合理总平面布置、安装减震垫、隔声等措施，同时加强厂区绿化，根据声源方向性、构筑物的屏蔽作用及地下土壤的吸纳作用等因素进行布置，减弱噪声对岗位的危害作用。项目厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

4.固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要有除尘器收集粉尘、碱液喷淋塔脱硫渣、生物质灰渣、煤渣、废包装、废滤芯及RO膜、废布袋。你公司应按照“资源化、减量化、无害化”的处置原则，认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施，不得随意倾倒和丢弃。

一般工业固体废物：项目依托现有一般固废暂存间（建筑面积100m2，有效库容150m3），目前已利用面积约60m2，剩余面积约40m2（贮存能力约60t），用于暂存除尘器收集粉尘、碱液喷淋塔沉渣、生物质灰渣、煤渣、废包装、废滤芯及RO膜以及废布袋。一般工业固废暂存间应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设计、建造和管理，地面采取硬化处理防渗漏，并设置围挡，涉及液体、水固废应采用专业容器盛放，暂存的一般工业固废定期外运及处置。

5.地下水、土壤污染防治措施

按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好土壤和地下水污染防治工作。对涉及危险化学品和危险废物贮存和使用的各类车间、仓库等重点防治区域采取防腐、防渗措施，并定期进行维护管理。

6.环境风险防范措施

项目通过加强平面布置安全防范、工艺装置安全措施、生产管理防范、贮存管理防范、消防安全措施、其他事故防范措施管理，同时制定应急预案。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建成后，你公司应按照《报告表》及本批复的要求认真梳理、确认各项环保措施落实后，及时组织竣工环境保护验收，编制验收报告并进行公开公示。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设工程环境保护设施的建设情况，不得弄虚作假。

四、其他环保要求

(一)环境监测要求。严格落实《报告表》提出的环境监测计划，定期开展各项监测。你公司应健全环保机构、制度，由专人负责环境管理工作，加强环保设施运行管理，严禁擅自拆除、闲置、停用环保治理设施。若发现超标排放或环境质量恶化,必须停产治理。

(二)重新审批要求。以上批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若项目建设性质、内容、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利影响加重)的，应重新编制环境影响报告上报审批;自批复之日起超过5年未开工建设，应报我局重新审核。

(三)安全生产要求。你公司应严格落实环保设备设施安全生产相关法律法规要求，并履行相关安全生产手续。

(四)法律责任追究。对已批复的各项环境保护事项，必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

(五)日常监管要求。项目建设和运行期间的环境监督管理工作由赣州市信丰生态环境局负责。

我局于2022年12月5日印发的《关于<赣州市东信化工原料有限公司锅炉技改项目环境影响报告表>的批复》（信行审字[2022]134号）文件作废。

信丰县行政审批局

2024年1月11日

抄报：赣州市生态环境局、赣州市行政审批局。

抄送：赣州市信丰生态环境局、江西信丰高新技术产业园区管理委员会。

信丰县行政审批局办公室                     2024年1月11日印发